Согласовано:                                                                       Утверждаю:

ВРИО Начальника территориального отдела                                  Глава Печенгского

Управления Роспотребнадзора                                                          муниципального округа

По Мурманской области  в

Печенгском  районе                                                                                ______________А.В. Кузнецов

________________Е.Н. Родионова                                                        «_____»______________ 2021 г.

«______» _____________2021 г.

ПЛАН

мероприятий по приведению качества питьевой воды

г. Заполярный МО Печенгский округ

в соответствие с требованиями ФЗ-416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»

Для приведения  качества питьевой воды г. Заполярный после водоподготовки в соответствие требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Выполнение капитального ремонта водовода хозпитьевой воды от насосной станции оз. Поло-Ярви до узла переключения на оз. Малое Хауки с применением труб ПНД | АО «Городские сети» | 2022 г. |
| 1.1. | Выполнение работ по замене двухтрубного стального участка водовода хозпитьевой воды протяженностью 800пм | Реконструкция Р21 | 2021 г. |
| 1.2. | Выполнение работ по замене двухтрубного стального участка водовода хозпитьевой воды протяженностью 600пм | АО «Городские сети» | 2022 г. |
| 2. | Повышение устойчивости функционирования системы обеззараживания хозпитьевой воды. | АО «Городские сети» | 2021 г. |
| 2.1. | Закупка оборудования для резервной установки по производству гипохлорита натрия. | АО «Городские сети» | июнь 2021 г. |
| 2.2. | Монтаж резервной установки по производству гипохлорита натрия на насосной станции оз. Поло-Ярви | АО «Городские сети» | июль 2021г. |
| 3. | Строительство очистных сооружений для очистки холодной питьевой воды от железа, никеля | Печенгский Муниципальный округ | 2025 г. |
| 3.1. | Выбор методов и оборудования для очистки питьевой воды от железа и никеля. | АО «Городские сети» | до 31.10.2021 г. |
| 3.2. | Подготовка технического задания на разработку проектно-сметной документации на строительство очистных сооружений для питьевой воды | АО «Городские сети» | до 31.12.2021 г. |
| 3.3. | Разработка ПСД на строительство очистных сооружений | Организация, определенная по результатам торгов | до 31.12.2022 г. |
| 3.4. | Выполнение комплекса работ по проведению торгов на выполнение работ по строительству очистных сооружений | КУМИ администрации Печенгского округа | 2023 г. |
| 3.5. | Выполнение комплекса работ по строительству очистных сооружений | Организация, определенная по результатам торгов | 2024-2025 г. |

Генеральный директор  АО «Городские сети»                                                              С.В. Бабусов